## Slide 1
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЁННОМУ ПУНКТУ д. КУШЕЛОВО, К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342
Калужская
область
Серебряные
пруды
Можайск
Волоколамск
Лотошино
Клин
Солнечногорск
Дмитров
Яхрома
Дубна
Краснозаводск
Сергиев Посад
Пересвет
Хотьково
Химки
Лобня
Мытищи
Электросталь
Павловский
посад
Реутов
Раменское
Звенигород
Истра
Серпухов
Ступино
Зарайск
Луховицы
Шатура
Бронницы
Чехов
Коломна
Воскресенск
Егорьевск
Лукино-Дулёво
Озёры
Кашира
Подольск
Талдом
Люберцы
Жуковский
Видное
Шаховская
Руза
Красногорск
Щелково
Балашиха
Рязановка
МОСКВА
Тульская область
Рязанская
область
Ярославская
область
Тверская
область
Смоленская
область
Красноармейск
Ногинск
Орехово-Зуево
Владимирская
область
Пушкино
городской округ
Лотошино
Городской округ Лотошино
Расстояние до МКАД – 130 км
Численность населения – 16 089 тыс. чел.
Территория округа – 97 957 га
Количество населённых пунктов – 43
Наро-Фоминск
Верея
Населённый пункт
д. Кушелово,
земельные участки с кадастровыми номерами 50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
Москва, 2022 год
Населённый пункт д. Кушелово
Расстояние до МКАД – 126 км
Численность населения – 0,026 тыс. чел.
земельные участки с кадастровыми номерами
50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342
Расстояние до МКАД – 125 км
Общая площадь участков – 244,7285 га

## Slide 2
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Генеральный план городского округа Лотошино Московской области утверждён
решением Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области
от 26.05.2021 № 245/24 «Об утверждении Генеральный плана
городского округа Лотошино Московской области».
р.п. Лотошино
д. Кушелово
Внесение изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области
применительно к населённому пункту д. Кушелово, земельным участкам с кадастровыми номерами
50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342 подготовлено на основании распоряжения
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 10.02.2022 № 27РВ-36
«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа
Лотошино Московской области применительно к населенному пункту д. Кушелово,
земельным участкам с кадастровыми номерами
50:02:0020519:340,
50:02:0020519:341,
50:02:0020519:342»
Населённый пункт д. Кушелово,
земельные участки с кадастровыми номерами 50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342

## Slide 3
ПЛАНИРУЕМОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА Д. КУШЕЛОВО, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342
Проектом внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино применительно к населенному пункту д. Кушелово, на земельных участках с кадастровыми номерами 50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ
50:02:0020519:340
д. Кушелово
50:02:0020519:341
50:02:0020519:342
50:02:0020519:342

## Slide 4
МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, КОММУНАЛЬНОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА д. КУШЕЛОВО, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342
Проектом внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино применительно к населенному пункту д. Кушелово,
к земельным участкам с кадастровыми номерами
50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342
предусмотрено размещение зоны общественно-делового назначения, что
позволит организовать около 300 рабочих мест
9,44 га
Объекты общественно-делового назначения
50:02:0020519:340
д. Кушелово
50:02:0020519:341
50:02:0020519:342
50:02:0020519:342

## Slide 5
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель | Существующее положение на 2022г. | Потребности в объектах местного значения | ИТОГО
Численность постоянного населения по данным Мособлстата по состоянию на 01.01.2022, тыс. чел. | 0,026 | 0 | 0,026
Количество рабочих мест, всего, мест | 35 | 300 | 335
Жилищный фонд , всего тыс. кв.м., в том числе: жилищный фонд квартирного типа, тыс. кв.м. - индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв.м. / га | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0
Ветхий / аварийный фонд, тыс. кв.м./% | 0 | 0 | 0
Больничные стационары количество/емкость, ед./койка | 0 | 17 | 17
Амбулаторно-поликлиническая сеть количество/емкость, ед./пос. в смену | 0 | 38 | 38
Дошкольные образовательные организации, мест | 0 | 137 | 137
Очередники ДОУ в возрасте 3-7 лет, чел. | 0 | 0 | 0
Общеобразовательные организации, мест | 0 | 285 | 285
Детско-юношеские спортивные школы, мест | 0 | 42 | 42
Детские школы искусств (дополнительное образование детей), мест | 0 | 46 | 46
Физкультурно-оздоровительный комплексы | 0 | 0 | 0
Спортивные залы, кв.м | 0 | 224 | 224
Плавательные бассейны, кв.м зеркала воды | 0 | 21,0 | 21,0
Плоскостные спортивные сооружения, кв.м | 0 | 2003,9 | 2003,9
Кладбища, га | 0 | 0,5 | 0,5
Показатель | Существующее положение | Предусмотрено мероприятиями генерального плана, в т. ч. по ППТ | ИТОГО
Земли сельскохозяйственного назначения, всего, га, в том числе: - мелиорированных земель, га | 244,7285 | -19,891 | 224,8375
 | 0 |  | 
Перевод земель СХ назначения в земли других категорий, из них: | - | 19,891 | 19,891
в земли населенных пунктов, га | - | 9,44 | 9,44
в земли промышленности, га |  | 10,451 | 10,451

## Slide 6
ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Граница населенного пункта д. Кушелово городского округа Лотошино утверждёна решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 26.05.2021 № 245/24 «Об утверждении Генерального плана городского округа Лотошино Московской области».
Площадь населённого пункта д. Кушелово составляет 86,9735 га.
Планируется включение в границы населённого пункта д. Кушелово часть земельного участка с кадастровым номером 50:02:0020519:341 площадью 9,44 га.
Площадь населённого пункта д. Кушелово составит 96,4135 га.
.
50:02:0020519:340
д. Кушелово
50:02:0020519:341
50:02:0020519:342
50:02:0020519:342

## Slide 7
50:02:0020519:340
д. Кушелово
50:02:0020519:341
50:02:0020519:342
50:02:0020519:342
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЛИОРИРОВАННЫЕ И ОСОБО ЦЕННЫЕ ЗЕМЛИ
Площадь земель сельскохозяйственного назначения всего: 244,7285 га
в том числе:
особо ценных сельскохозяйственных угодий – 0,0 га
мелиорированных земель – 0,0 га
Подлежат к переводу в категорию земель : земли населённых пунктов – 9,44 га
земли промышленности транспорта и связи – 10,451 га
Условные обозначения
предлагаемые к изменению категории
земельного участка

## Slide 8
50:02:0020519:340
д. Кушелово
50:02:0020519:341
50:02:0020519:342
50:02:0020519:342
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА
Населенный пункт д. Кушелово, земельные участки с кадастровыми номерами 50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342
РАСПОЛОЖЕНЫ ВНЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА

## Slide 9
50:02:0020519:340
д. Кушелово
50:02:0020519:341
50:02:0020519:342
50:02:0020519:342
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Мероприятий по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры федерального и регионального значения в границах населённого пункта д. Кушелово, земельных участков с кадастровыми номерами 50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342 городского округа Лотошино в соответствии с отраслевыми схемами и программами, разработанными и утверждёнными в установленном законодательством порядке, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и пр. (п. 5.2. ст. 9 ГрК РФ) - не предусмотрено.
№ п/п | Вид застройки | Основные характеристики | Очередность реализации
1 | Водоснабжение, тыс. куб.м/сутки |  | 
 | Ведения садоводства и огородничества | 0,611 | Первая очередь
2 | Водоотведение, тыс. куб.м/сутки |  | 
 | Ведения садоводства и огородничества | 0,611 | Первая очередь
3 | Теплоснабжение, Гкал/час |  | 
 | Ведения садоводства и огородничества | - | Первая очередь
4 | Газоснабжение, тыс. куб. м/год |  | 
 | Ведения садоводства и огородничества | - | Первая очередь
5 | Электроснабжение, МВт |  | 
 | Ведения садоводства и огородничества | 2,1 | Первая очередь
6 | Связь, тыс. номеров |  | 
 | Ведения садоводства и огородничества | - | Расчетный срок
7 | Организация поверхностного стока, тыс. куб. м/год |  | 
 | Ведения садоводства и огородничества | 527,1 | Первая очередь

## Slide 10
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
50:02:0020519:340
д. Кушелово
50:02:0020519:341
50:02:0020519:342
50:02:0020519:342
Мероприятия по развитию транспортной (применительно к населенному пункту
д. Кушелово, земельным участкам с кадастровыми номерами 50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342), учитывают:
Схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 10.06.2022)
Схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 (ред. от 30.12.2020)
Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 (ред. от 01.02.2022) «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы»
В границах рассматриваемой территории проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения «Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово, местного значения Кушелово – Телешово и ул. Малая д. Кушелово (участок улицы вне границ д. Кушелово).
Организация подъезда к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:02:0020519:340, 50:02:0020519:341, 50:02:0020519:342 планируется по автомобильной дороге Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово и ул. Малая д. Кушелово.
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово планируется к реконструкции по параметрам VI категории, 2 полосы движения.
По автомобильной дороге «Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово планируется организация движения общественного пассажирского транспорта (автобуса).

## Slide 11
Поз. | Показатели | Существующее положение |  | Расчётный срок | 
 |  | га | % | га | %
Территория, в отношении которой вносятся изменения в генеральный план городского округа Лотошино Московской области |  | 331,702 | 100 | 331,702 | 100
1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2) | 54,3525 | 16,39 | 54,3525 | 16,39
2 | Многофункциональная общественно-деловая зона (О1.1) | 0 | 0,00 | 9,44 | 2,86
3 | Зона транспортной инфраструктуры (Т) | 5,205 | 1,57 | 15,656 | 4,72
4 | Зона садоводческих или огородных некоммерческих товариществ (С2) | 0 | 0 | 223,694 | 67,44
5 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения (С4) | 244,7285 | 73,78 | 0 | 0,00
6 | Зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р1) | 27,228 | 8,21 | 28,349 | 8,55
7 | Зона озеленённых территорий специального назначения (СП3) | 0,1880 | 0,06 | 0,188 | 0,06
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ *